## Slide 1: SISTEMA DE CONTROLE REGULATÓRIO PARA RASTREAMENTO DE OBJETOS UTILIZANDO CÂMERA PAN-TILT
Trabalho de Conclusão de Curso Engenharia de Controle e Automação
Nome: Lucas Mattos da Silva
Orientador: Prof. Rafael da Silveira Castro
Porto Alegre, 2020

## Slide 2: Objetivos deste trabalho
Desenvolvimento do protótipo;
Obtenção do modelo do sistema;
Projeto de controle;
Aplicação de controle regulatório.

## Slide 3: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada

## Slide 4: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera (A)
  Servo-motores (B)
  Base pan-tilt (C)
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: LOGITECH

## Slide 5: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: O autor.

## Slide 6: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: O autor.

## Slide 7: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: O autor.
PySerial
X[1]Y[2]f
[1] – Largura de pulso do eixo pan
[2] – Largura de pulso do eixo tilt

## Slide 8: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: O autor.

## Slide 9: Processamento de imagem
Fonte: O autor.
Aquisição da Imagem
Rotação de 90°
Suavização da imagem
Conversão RGB para HSV
Filtro HSV
Operações Morfológicas
Encontra Contornos
Estima Raio e Posição do Circulo
Desenha uma Cruz no Centro do Circulo
Exibe a Imagem Original com a Cruz no Centro do Objeto Rastreado
Envia as informações de Posição e Raio do Circulo para o Controlador

## Slide 10: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: O autor.
25 Degraus no Sentido Positivo
25 Degraus no Sentido Negativo
50 Degraus com Sentido Alternado entre Positivo e Negativo

## Slide 11: Desenvolvimento do protótipo
Hardware
  Câmera
  Servo-motores
  Base pan-tilt
  Conexões (comunicação e alimentação)
Software
  Comunicação serial
  Processamento de imagem
  Rotinas de ensaio
  Controle em malha fechada
Fonte: O autor.
Controlador
Planta
r(n)
e(n)
u(n)
y(n)
Regime Regulatório:
r(n) = 0

## Slide 12: Obtenção do modelo do sistema
Convenção dos eixos Pan e Tilt.

## Slide 13: Obtenção do modelo do sistema
Ensaios de resposta ao degrau em malha aberta para eixo pan e eixo tilt.
  0,3, 0,6, 0,9 e 1,2 metro.
Exemplo de Coleta Eixo Pan
Exemplo de Coleta Eixo Tilt

## Slide 14: Obtenção do modelo do sistema
Tratamento dos dados: Respostas para modelagem.
Respostas utilizadas para modelagem do Eixo Pan
Respostas utilizadas para modelagem do Eixo Tilt

## Slide 15: Projeto de Controle
Identificação do Sistema: Ferramenta ident do MATLAB.

## Slide 16: Projeto de Controle
Verificação do modelo: Ferramenta simulink do MATLAB.
Modelo no Simulink
Comparação entre resposta real e simulada

## Slide 17: Projeto de Controle
Projeto de controle em malha fechada: Ferramenta rltool do MATLAB.
  Função stack para garantir a robustez, considerando a variabilidade do sistema durante o projeto.
Sistema de controle em Malha Fechada
Controlador
Planta
R(z)
E(z)
U(z)
Y(z)

## Slide 18: Projeto de Controle
Projeto de controle em malha fechada: Ferramenta rltool do MATLAB.
  Controlador apenas com um ganho. Sistema apresenta erro de posição.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 19: Projeto de Controle
  Adicionado um polo integrador ao controlador. Sistema com erro de posição nulo, porém lento ou com sobressinal.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 20: Projeto de Controle
  Adicionado um par de zeros complexos ao controlador para tornar o sistema mais rápido e sem sobressinal. Porém o controlador atualmente é não-causal.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 21: Projeto de Controle
  Adicionado um polo real para tornar o controlador causal. Ajustado o ganho do controlador de acordo com a resposta desejada.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 22: Projeto de Controle
  Respostas do sistema em malha fechada na ferramenta rltool.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 23: Projeto de Controle
  Validação do sistema de controle.
    Resposta ao degrau em malha fechada.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 24: Projeto de Controle
  Validação da robustez do sistema de controle.
    Resposta ao degrau em malha fechada para rotina de ensaios.
Eixo Pan
Eixo Tilt

## Slide 25: Aplicação de controle Regulatório
  Execução de ensaio de variação de posição com sistema de controle de malha fechada com referência zero, para assim seguir o objeto.

## Slide 26: Fim da apresentação.
  Todo material deste trabalho está disponibilizado no repositório de endereço: https://github.com/Lucas-puc/TCC.
Obrigado!